СОВРЕМЕННЫЕ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В УЧАЛИНСКОМ РАЙОНЕ БАШКИРИИ.

М.И.Давлетов,  Ю.П.Кравченко, А.В.Савельев, Г.Т-Г.Турикешев

mara-d@yandex.ru   astra47@mail.ru

ООО «Коинот», г.Уфа; Уфа;  ООО «Лайт-2», г.Уфа; Уфимский государственный авиационный  технический университет, г.Уфа; Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы, г.Уфа.

В 2006 году по заказу администрации Учалинского района были проведены инженерно-геологические изыскания на площадке проектируемой школы в  селе Курама.  Но через год при строительстве, произошло растрескивание фундаментов – создалась аварийная ситуация. Была создана комиссия из представителей администрации района и строительных организаций. Было сделано заключение, что причина разрушения – неравномерные нагрузки, возникшие от валунов в основании фундамента на аллювиальных отложениях. В основном, разрушение возникло из-за неправильного отбора места под строительство архитекторами.

Рис.1  Схема инженерно-геологических изысканий.

Ряд дополнительных недоработок также наложил отпечаток на эту аварийную ситуацию:

1. При проведении геологических работ на таких ответственных объектах, необходимо оконтуривать (разбуривать) всю площадь фундаментов объекта – 5 скважин (Рис.1). Но из-за экономии средств в администрации района, проектные организации выдали задание только на 3 скважины. Поэтому валуны не попали в геологический разрез.

2. Действующие СНиПы относят территорию Башкирии к сейсмически стабильным районам. Но по последним работам института геологии уфимского научного центра РАН, на территории Башкирии выделено 2 участка (озера Асликуль и Кандрыкуль), где были тектонические подвижки в  10 баллов.

3. В институте горного дела Уральского Отделения РАН, профессор Сашурин А.Д. [5, 6] при замерах тригопунктов по GPS на зонах разломов, зафиксировал вертикальное смещение блоков до 10 см/сутки. Это является доказательством продолжения тектонических подвижек в зоне Уральского Фронтального Пояса Сжатия.

4. В результате исследований Чилийского землетрясения 1960г, было установлено: на обводненных аллювиальных грунтах колебания на 2 балла выше, чем на скальных [2,3]. Это нашло подтверждение сейсмическими замерами по территории СССР в Тянь-Шане, Киргизии, Узбекистане, Казахстане. Этот фактор необходимо учитывать  всем проектным организациям Башкирии.

Рис.2      Схема расположения проектируемой школы на 80 учащихся.

Площадка проектируемой школы находилась в межгорной впадине шириной 300-400метров, на заболоченной территории (Рис.2), на аллювиально-делювиальных отложениях. После опроса местных жителей выяснилось: село Курама расположено на сейсмически-активной  территории. Причем, сейсмика особенно четко проявляется на аллювиальных отложениях (супесь, песок, гравий). Половина деревни находится в долине, и там постоянно происходит перекашивание дверей домов. По словам директора школы, в одном из металлических гаражей пришлось 4 раза в течение года переваривать петли, так как их постоянно заклинивало. В домах расположенных на склонах, перекашивания не наблюдалось. Целесообразнее было бы строить здание школы на вершине горы – на скальных грунтах (диоритах с жилами яшм).

При бурении скважин геолог предложил начальнику по изыскательским работам перенести площадку на скальные грунты. Но такое предложение не нашло поддержки руководителя ООО изыскателей. «Проектировщики сразу откажутся от наших работ: они не любят замечаний со стороны изыскателей»,- был ответ. Пришлось продолжить бурение на болотистой площадке. Но результат этой ошибки проявился через 6 месяцев.

К сожалению, комиссия выявила только строительную составляющую разрушения: воздействие валунов на фундаменты при осадке.

На самом деле большая часть проблемы в сейсмике, проект предусматривал строительство на сейсмоактивном участке: Уральском фронтальном  поясе сжатия– на разломно-тиксотропной зоне [4,6,7,9], где возможные колебания блоков земной поверхности до 10см/сутки. Кроме этого не изучен химизм участка: при растирании пород пальцами происходит размельчение метаморфизованных белых полевых шпатов и смыв их водой. Что тоже дает изменение объема несущих грунтов, с последующей просадкой. Примерно такие же физико-химические явления наблюдаются на здании Детского Дома Творчества в г.Учалы.

В последнее время в строительстве начали появляться новые приборы, позволяющие уверенно определять аномальные зоны: пустоты, карсты, разнородные прослои. К ним относится ИГА-1. В последнее время он получил широкое распространение в подразделениях Газпрома при изучении трасс трубопроводов. Хорошие отзывы о работе прибора по карстовым зонам на дефектных зонах дает  фирма «Диаконт» (Уфа). В наметившейся практике применения легких портативных геофизических приборах для изысканий в строительстве, ИГА-1 можно применять в комплексе на каждой буровой изыскательской установке в Башкирии и Татарии.

Фото1. Прибор ИГА-1   www.iga1.ru

К его достоинствам можно отнести портативность, настраиваемость, скорость замеров, четкое выделение контуров аномальных зон, расположенных глубоко под земной поверхностью (фото1) таких как газопровод Петровск-Челябинск, уфимский трамплин и т.д. Несомненно, применение ИГА-1 значительно бы упростило работы по выявлению зон сложного геологического строения, аналогичных в с.Курама.

К сожалению, руководители строительных организаций Башкирии игнорируют накопленные в ИГ УНЦ РАН данные и появление новых технологий и приборов УГАТУ, основанных на торсионных полях [10]. Что приводит к неоправданному риску при строительстве сложных, ответственных сооружений, к которым относятся и школы.ныеДома Творчества в г.Учалы.вых шпатов и сыв их водой.их сильно

ВЫВОДЫ:

1. С целью определения воздействия тектоники, необходимо создать сеть сейсмостанций по территории Башкирии,  до сих пор являющейся  «белым пятном» для геофизиков.

2.  Необходимо внедрять приборы, типа ИГА-1, основанные на торсионных полях в инженерные изыскания на территории Башкирии. Тем более, что часть приборов изготавливается на месте, в УГАТУ.

3. Провести работы силами ИГ УНЦ РАН по корректировке СНиПов в зоне Урала.

Литературы

1.Горный вестник, 1998, №4, УДК 622.692.4.053.004.6:551.2/.3, Уф.гос.неф.тех.университет, «Геодинамическая активность и безопасная эксплуатация магистральных нефтегазопроводов», стр.35-41

2.  А.А.Никонов « Современные движения земной коры», изд. «Наука»,   Москва 1979г., стр.64

3. И.Г.Киссин « Землетрясения и подземные воды», изд. «Наука», 1982г., стр. 65-71, 77-78.

4. Ю.В.Казанцев, Т.Т.Казанцева, « Структурная геология юго-востока Восточно-Европейской платформы», издательство «Гилем», Уфа-2001г.

5. Гликман А.Г. "Физика и практика спектральной сейсморазведки" на веб-сайте http://newgeophys.spb.ru/

6.Сашурин А.Д. "Современная геодинамика и техногенные катастрофы." Сб. докладов международной конференции "Геомеханика в горном деле - 2002" Екатеринбург, Игд УрО РАН 19-21 ноября 2002 г, http://igd.uran.ru/geomech/ , обновление 23.02.2003.

7. К.А.Кожобаев «Тиксотропия, дилатансия, разжижение дисперсных грунтов»/ АН Республики Кыргызстан, институт геологии /Бишкек 1991г., «Илим».

8. О.М.Борисов, Л.В. Едукова, Ю. П. Кравченко, А. В. Савельев /Опыт использования прибора ИГА-1 для исследования геодинамики трасс магистральных газопроводов, при проектировании и подготовке площадок под строительство, для обнаружения захоронений и немагнитных боеприпасов./ БАШТРАНСГАЗ (ООО»ДИАКОНТ»), г.Уфа; Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, г. Нижний Новгород; Медико-экологическая фирма «Лайт-2», Уфимский государственный авиационный технический университет,/  XI Международный научный конгресс «Биоинформационные и энергоинформационные технологии развития человека» БЭИТ-2008,

13 ноября 2008 г., г. Барнаул

9.В.П.Уткин./Ротационная природа тектогенеза окраин континентов и распада Лавразийского и Гондванского суперконтинентов./ Доклады Академии Наук, 2007, том 416, №1, с.86-90

10. В.А.Жигалов/ Уничтожение торсионных исследований в России/ Независимое расследование/ электронная версия http://www.second-physics.