# Изделие   ИГА-бета   N_________

# Прибор  для  исследования аномальных  зон, солнечной активности, торсионных теплогенераторов и кавитаторов, а также источников «странного излучения».

## Паспорт и инструкция по эксплуатации

1.Назначение

Прибор ИГА – бета  предназначен для   исследования солнечной активности , торсионных теплогенераторов и кавитаторов излучающих солнечную бета-радиацию и для поиска источников «странного излучения».

Прибор ИГА-1-бета при работе в полевых условиях  может обнаруживать водяные жилы, карстовые  пустоты и  другие аномалии, выделяющие радоновые газы излучающие бета частицы.

Выходной параметр прибора выдается на стрелочную и цифровую индикацию, имеется  разъем  для выхода  сигнала на дополнительную индикацию для ввода в компьютер .

2.Принцип действия

Прибор ИГА-1 представляет собой  высокочувствительный  измеритель бета-частиц.

Прибор выполнен в виде переносного измерительного датчика, а также  блока питания и цифровой индикации, соединенных кабелем.

Питание  прибора  осуществляется:

Измерительного датчика-от блока внешних аккумуляторов, с отдельным зарядным устройством от  сети 220 вольт 50 гц  .

Блока питания и цифровой индикации   от встроенных в блок питания аккумуляторов, зарядное устройство блока питания работает от  сети 220 вольт 50 гц .

3.Технические характеристики

- чувствительность прибора по бета-частицам  2 мкР\час

-работоспособность  обеспечивается  при  температурах,  градусов    цельсия:  минус  40 ...+40 и влажности до 80 %.

- габариты измерительного датчика, мм - 82 х 134 х 163

- габариты блока детектирования мм ф 50 х 164

- габариты блока внешних аккумуляторов  50х50х100 мм

- габариты блока питания и цифровой индикации, мм - 210 х 120 х 150;

- штанги с блоком детектирования, мм  560….910

- габариты прибора,  упакованного в кожаный кейс, мм-440 х 380 х 150;

- питающее напряжение для зарядки аккумуляторов 220 В плюс 10 минус 10 %;

- потребляемая мощность не более  3 Вт;

- вес всей аппаратуры в упаковке не превышает 5,0 кг;

- вес измерительного датчика с блоком детектирования не более 1,0 кг;

- гарантированный ресурс прибора 5000 часов непрерывной работы в  течение одного года  эксплуатации.

4.Комплектность

- измерительный датчик с  блоком детектирования     - 1 шт;

-удлинительная  штанга                                                   - 1 шт;

-зарядное  устройство  измерительного датчика           - 1шт;

-блок внешних аккумуляторов измерительного датчика -1шт;

- блок питания и цифровой индикации  с зарядным устройством   -1 шт;

-питающий шнур  для подключения  блока питания и цифровой индикации  к сети 220 в.  -1 шт;

-головные телефоны   с кабелями для  подключения телефонов и стыковки    измерительного датчика с   блоком внешних аккумуляторов  и  блоком питания и цифровой индикации   - 1  шт;

-кожаный кейс                                                                  -1 шт;

- паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 шт;

- запасные предохранители:  0, 5а                                    -3 шт.

5.Результаты испытания

Прибор прошел апробацию в ООО Медико-экологическая фирма «Лайт-2»

на торсионных установках Гравитон автора Чиркова В.М. и  торсионном  генераторе  «ЖУК»  автора Кравченко Ю.П.

6.Сведения о разработчике

Прибор  разработан  в ООО Медико-экологическая фирма «Лайт-2», автор изобретения и разработчик прибора Кравченко Юрий Павлович.

Изготовление  приборов производится  на базе конверсионного предприятия, г.Уфа, Республика Башкортостан.

7.Инструкция по эксплуатации

7.1 Питание прибора осуществляется:

-Измерительного датчика-от блока внешних аккумуляторов, с отдельным зарядным устройством от  сети 220 вольт 50 гц  .

-Блока питания и цифровой индикации   от встроенных в блок питания аккумуляторов с  зарядным устройством  от  сети 220 вольт 50 гц  .

Допустимый разброс питающего напряжения 198...242 в.   Прибор испытан при работе от напряжений сети 190…250 вольт, однако длительная работа на этих режимах не рекомендуется.

На блоке питания и цифровой индикации прибора имеются 3 предохранителя:

- первичной сети  220 в – 0,5 а,

- вторичное питание + 20 в -  0,5 а,

- вторичное питание - 20 в -  0,5 а.

Индикация  исправности  предохранителей    осуществляется     светодиодами:    "СЕТЬ", "+20В","-20 В.

7.2 Подготовка к работе

7.2.1. Зарядка аккумуляторов измерительного датчика.

Соединить   зарядное  устройство  измерительного датчика   и    блок внешних аккумуляторов измерительного датчика с помощью разъема.  Включить вилку зарядного устройства в сеть 220 в.	Контроль напряжения питания аккумуляторов производится в процессе работы измерительного датчика по стрелочному индикатору в положении черный треугольник, при этом стрелка прибора должна установиться в режимном секторе. Если стрелка микроамперметра не отклоняется или не устанавливается в режимном секторе необходимо зарядить аккумуляторы.

7.2.2. Зарядка аккумуляторов  блока питания и цифровой индикации.

Соединить  блок питания и цифровой индикации  питающим шнуром  к  сети 220 в., при этом на блоке питания и цифровой индикации загорится светодиод.

Контроль напряжения питания аккумуляторов производится в процессе работы прибора по яркости светодиодов  "+20 в", "-20 в " на блоке питания и цифровой индикации.  В случае разряда аккумуляторов в процессе работы с прибором ИГА-1, эти светодиоды  начинают гореть тускло и могут погаснуть совсем, что говорит о необходимости подзарядить аккумуляторы  в блоке питания.

7.2.3. Соединение и стыковка аппаратуры.

Изучите паспорт и инструкцию по эксплуатации.

Извлеките комплект аппаратуры из кожаного кейса, к блоку детектирования  присоедините штангу, которая используется как ручка.  Для этого наденьте захват штанги на кабель так, чтобы торцевые пазы были обращены в сторону блока детектирования, вставьте захват в соединительное гнездо блока детектирования, нажмите до упора и поверните.

На измерительном датчике  установите ручку переключателя поддиапазонов в положение 0(выключено). На блоке питания и цифровой индикации переключатели РАБОТА и СБРОС поставить в нижнее положение.

Подключите к  измерительному датчику блок внешних аккумуляторов измерительного датчика с помощью разъема и головные телефоны с помощью вилки, а также подключите кабель к разъему  на блоке питания и цифровой индикации.

7.2.4 Включение аппаратуры.

Поставьте ручку переключателя  на измерительном датчике в положении черный треугольник, при этом стрелка прибора должна установиться в режимном секторе. Если стрелка микроамперметра не отклоняется или не устанавливается в режимном секторе необходимо зарядить аккумуляторы.

Поставьте ручку переключателя диапазонов  на измерительном датчике в положении х 1000, х 100, х 10,  х 1, х 0,1 , проверьте работоспособность измерительного датчика   на всех поддиапазонах кроме первого (200) с помощью контрольного источника укрепленного на поворотном экране блока детектирования, для чего установите экран в положение «К».

При проверке работоспособности слышны щелчки в телефоне с частотой около 100 гц. При этом стрелка микроамперметра измерительного датчика должна зашкаливать на поддиапазонах  х 1, х 0,1 , отклоняться на поддиапазоне   , х 10,  и может не отклоняться на поддиапазонах   х 1000, х 100 из за разряженности источника. Нажмите кнопку СБРОС  на измерительном датчике, при этом стрелка микроамперметра должна установиться на нулевую отметку шкалы.

Установите поворотный  экран в положение «Г». Поставьте ручку переключателя в положение черный треугольник.

На блоке питания и цифровой индикации галетный переключатель поставить в положение 6.    Тумблер РАБОТА поставить в верхнее положение. Должны загореться   светодиоды  "+20 в", "-20 в ". Прогреть прибор в течение  3 минут.

7.3  Измерение естественного  фона  гамма-излучений.

Переключатель на измерительном датчике поставить в положение , х 0,1.

Установите поворотный  экран блока детектирования в положение «Г».

Установите галетный  переключатель на блоке питания и цифровой индикации в положение при котором стрелка микроамперметра на измерительном датчике будет колебаться в пределах 30 – 50 %  шкалы.

  - Обнаружение бета-излучений

Поверните экран на блоке детектирования в положение «Б».   Переключатель на измерительном датчике поставить в положение , х 0,1.

Взяв штангу правой рукой за ручку, на вытянутой руке  поднести блок детектирования к обследуемой поверхности. Установите галетный  переключатель на блоке питания и цифровой индикации в положение при котором стрелка микроамперметра на измерительном датчике установится или будет колебаться в пределах 50-100 %  шкалы.

В положении экрана «Б» на блоке детектирования измеряется мощность дозы суммарного бета и гамма излучения. Увеличение показания микроамперметра на блоке питания и цифровой индикации относительно фоновых значений гамма излучения показывает о наличии бета-излучения.

Кнопкой СБРОС  на блоке питания и цифровой индикации можно сбрасывать показания стрелочного индикатора на ноль.

Для измерения цифровых значений  гамма и бета излучений включить тумблер СБРОС на блоке питания.

На блоке питания и цифровой индикации есть разъем для вывода аналогового сигнала 0-15 в на запись в компьютер.

Преобразователь сигнала и программа компьютерной обработки поставляется по отдельному заказу.

7.5 Обнаружение и поиск  пустот,  геологических разломов  под Землей выделяющих радоновые газы

Произвести включение прибора в месте поиска. Поверните экран на блоке детектирования в положение «Б».   Плавно перемещая блок детектирования на штанге вдоль поверхности Земли, и периодически   обнуляя кнопку СБРОС на блоке питания и цифровой индикации,  отметить место, где стрелка индикатора начнет отклоняться выше фоновых значений гамма-излучений. Затем двигаясь в обратном направлении  уточнить место, где стрелка индикатора начнет отклоняться.

Затем повторить вышеуказанное, отступив на расстоянии от найденной точки  на 0,5...1 метра, и двигаясь по кругу от найденной  точки, найти следующую точку.  Затем двигаться вдоль этой линии, образованной найденными  точками,   плавно перемещая датчик справа налево и обратно, отмечать место,  где стрелка индикатора начнет отклоняться выше фоновых значений гамма-излучений,  таким образом определяются контуры залегания.

8. Регламентные работы

Периодически, через 25 часов  эксплуатации  протирать  салфеткой, смоченной спиртом блок детектирования     измерительного датчика. При работе в запыленных условиях чистку проводить каждый раз после работы, после чего просушить прибор измерения при температуре 20 плюс минус 10 градусов в течение одного часа.

9. Хранение и транспортировка

Хранение и транспортировка прибора осуществляется  в  специальном чемодане на автомобильном, авиационном  и железнодорожном транспорте при температуре от минус 50 до плюс 40 градусов Цельсия.  Допускается хранение в  не отапливаемых  помещениях.

10. Гарантии изготовителя

Предприятие Лайт-2 гарантирует безотказную работу прибора ИГА -1 в течение 5000 часов наработки за один год эксплуатации в соответствии с инструкцией и обеспечивает гарантийный ремонт в течение этого срока.

Руководитель предприятия                                     Начальник  ОТК

Поисковый детектор Ига-1  http://www.iga1.ru/