г.Уфа                                                                                                                      1.10.03

АКТ

Проверка возможности фиксации незапитанного кабеля и сигналов от изделия РОМАШКА с помощью приборов ИГА-1.

Цель работы:

1.Проверка возможности фиксации незапитанных кабелей и  вторичного (наведенного сигнала) от изд.РОМАШКА (автор Калинин В.Н.), являющееся плоским резонатором естественного электромагнитного поля Земли, в полевых условиях.

2. Проверка эффективности доработки серийных образцов прибора ИГА-1 по источнику питания.

Место  и время проведения испытаний:

Берег реки Белая, в районе Сафроновской пристани (противоположный от города), ширина реки около 500 м. Место было выбрано на берегу реки, чтобы иметь возможность закопать провода в песок, т.к остальной грунт очень твердый из-за отсутствия дождей.

Испытания проводились на склоне берега, на высоте около 20 м. над водой в ясную и сухую безветренную погоду  примерно в интервале с 11.00 до 12.00 уфимского времени.

На данном месте отсутствуют какие либо коммуникации и электрические линии.

Применяемый приборы ИГА-1:

Использовались два прибора текущего производства готовящиеся к отправки заказчикам:

- ИГА-1  №          фирмы «МЭФ Лайт-2» (разработчики), в маленьком корпусе, антенна из дюрали  Д16, отражатель медь(фольга от печатных плат), блок питания эталлонный, 1994 г. со стабилизаторами напряжения К142 в варианте ОС с военной приемкой.

-ИГА-1 №              фирмы  «ВТФ ПРЭЛСИ-ИМПЭКС» (серийное производство трассоискателей), в большом корпусе, антенна и отражатель из Д16, комплект доработанный по переносу всего выпрямителя и  импортных стабилизаторов напряжения 7815, 7915 из блока питания в прибор ИГА.

Используемая методика:

На склоне берега были определены 2 водяные жилы, шириной около 1 метра, втекающие в реку под прямым  углом  к ней и около 15 градусов к югу, относительно восточного направления. Между этими водяными жилами около 10-15 метров «чистого» пространства, где приборы ИГА ничего не показывали.

Фиксацию не запитанных проводов (телефонная. пара, которые проводят в помещении длинной  около 10-15 метров), проверяли проложив этот кабель на земле между водяными жилами по направлению к реке. Кабель находился на поверхности, средняя часть (около 3 метров) засыпали песком на глубину около 5-10 см. Для испытаний изд.РОМАШКА тоже нашли в стороне от водяных жил «чистое» место.

Полученные результаты:

- Оба прибора ИГА-1 фиксируют на уровне груди незапитанный кабель и сигнал от изд.РОМАШКА , стрелка отклоняется почти на всю шкалу(только от РОМАШКИ значительно сильнее по интенсивности,  стрелка зашкаливает).

- Прибор ИГА-1 фирмы  «МЭФ Лайт-2» фиксирует незапитанный кабель сильнее, чем серийный прибор фирмы «ВТФ ПРЭЛСИ-ИМПЭКС».

- Стабильность нуля лучше у серийного прибора ИГА-1.

- Фиксация участка кабеля засыпанного песком лучше, чем лежащего на земле.

- Фиксация кабеля лучше при пересечении антенны ИГА-1 по направлению юг-север, чем наоборот.

- Изделие РОМАШКА было собрано и установлено на песке цифрами, написанными на центральном диске ручкой, наверх, номер 1 на восток, выбитые цифры на центральном диске внизу (как оно, по сохранившихся нитях подвески, висело в помещении у Калинина), цифры на боковых лепестках и пластинах резонаторов сверху (здесь мы  их может быть перевернули, но прошлую РОМАШКУ мы испытывали всеми цифрами наверх).  От изделия  сигнал фиксируется по общему размеру диаметра РОМАШКИ (около 80 см) до высоты около 1,5 м., затем не фиксируется, время экспозиции РОМАШКИ на песке было около 15 мин, затем ее разобрали.

- Наведенное излучение от изд.РОМАШКА  фиксировалось с той же интенсивностью и до той же высоты 1,5 м. и после разборки в течении 15 мин, затем надо было уезжать. Для определения времени фиксации наведенных сигналов на воздухе надо продолжить испытания( в помещении сигал фиксируется два дня, на третий день столб излучения начинает распадаться на части, полностью исчезает на 4 день).

- В отличии от исследовании изд.РОМАШКА в помещении, на улице высота столба ограничена по размеру (1,5м), в помещении нет такого ограничения, сигнал фиксируется от пола до потолка и даже пробивает к соседям.

Выводы:

1.Исследована  возможности фиксации не запитанных кабелей и  вторичного (наведенного сигнала) от изд.РОМАШКА (автор Калинин В.Н.) в полевых условиях, результат положительный.

2. Доработку по переносу стабилизаторов напряжения из блока питания в прибор ИГА-1 внедрить на всех выпускаемых изделиях ИГА-1.

3. Продолжить исследования и доводку приборов ИГА-1 по  возможности фиксации не запитанных кабелей в условиях городских и промышленных помех (несанкционированные подключения).